## Slide 1
周辺パッケージ解説

## Slide 2
対象パッケージ
・bringup 起動
・stt 音声入力
・tts 音声出力
・toio 移動ロボット
・viewer 表示
・evaluator_app 検証
1

## Slide 3
全体の流れ
・声 → stt（聞く）
→ 家族ノード（考える・対象外）
→ tts（喋る）
→ toio（動く）／viewer（見せる）
2

## Slide 4
afs_bringup
・launch all（起動の入口）が1つだけ入っている
ros2 launch afs_bringup afs_all.launch.py
・全ノードの起動順序を知っているのはこのファイルだけ
・ROS2 の launch 機構が単独で読み込むため、他パッケージのように別モジュールへ分割すると ImportError になる
3

## Slide 5
SessionArchiver.archive()
・前回セッションのファイルを archive/<日時>/ へ退避する
・会話ログ・評価プロット・CSV が対象
・コピーしてから削除するので、途中で失敗してもデータは消えない
・起動時と終了時（atexit）の両方で呼ばれる
4

## Slide 6
LeaderElection.determine()
・最初に話す役割を Gemini API の投票で決める
・家族全員に同時に問い合わせる（ThreadPoolExecutor）
－ 1人ずつ聞くと待ち時間が積み上がるため
・20秒で打ち切り、集まった票だけで決定する
・同数のときは family_config の並び順で決める
・API キー未設定・タイムアウト・無投票、いずれもランダム選択で代替する
5

## Slide 7
TerminalCommandBuilder.build()
・各ノードを開く GUI 端末のコマンドを組み立てる
・新しい端末は ROS2 環境を引き継がない
－ そのため setup.bash を自力で探して source する
・環境変数（API キー・プロキシ設定）も明示的に引き継ぐ
・端末を閉じずに残すので、ノードが落ちてもエラーが読める
6

## Slide 8
launch_nodes()
画面レイアウトのサイズ定義
Initial_roleに選ばれた家族メンバーのみ –initiate 引数を付与、起動
設定値に基づき、toioノードの起動をスキップする
6

## Slide 9
generate_launch_description()
・① 前回データを退避 SessionArchiver.archive()
・② config.json を読む
・③ 残プロセスを掃除 pkill
・④ 最初の話者を投票で決定 LeaderElection.determine()
・⑤ 全ノードを起動 launch_nodes()
－ 選ばれた役割にだけ --initiate が付く
7

## Slide 10
afs_stt
・声を文字にし、誰が答えるかまで決めて渡す
－ 文字だけ配ると3人が同時に返事してしまうため
・通信層 afs_stt.py（ROS2 の送受信）
・ロジック層 stt_backend.py（録音・VAD・文字起こし）
src/afs_stt/afs_stt/afs_stt.py
8

## Slide 11
AFSSTT.__init__()
・publisher / subscriber を作る
－ afs_user_intervention 発話開始・終了・認識文・決定を publish
－ afs_responder_vote 各メンバーの投票を subscribe
・録音は別スレッド（recorder_thread）で開始する
－ マイクで止まる処理は ROS2 のコールバック内では動かせない
9

## Slide 12
vote_callback()
・各家族メンバーからの投票を1件ずつ受け取る
・{voter: voted_for} の辞書に貯める（同じ voter は上書き）
・全員分が揃った時点で即座に集計へ進む
－ 10秒の待ちを最後まで使わずに済む
10

## Slide 13
_recorder_loop()
・① 聞く VAD が発話の始まりと終わりを検出する
・② 配る 認識文を全員へ配り、投票させる
・③ 数える count_votes() で最多得票を決定（10秒上限）
・④ 待つ afs_stt_resume が来るまで録音を止める
－ 待たないと、返事の音声を拾って割り込みが続いてしまう
afs_stt.py
11

## Slide 14
_record_audio()
・webrtcvad で音声区間を検出しながら録音する
・speech_trigger_frames 連続で声が続いたら録音開始
－ 咳やノイズで録音が始まらないようにする
・max_silence_frames 連続で無音が続いたら録音終了
－ 連続条件なので、息継ぎでは切れない
・判定は VAD ＋ 音量しきい値の AND
－ スピーカーから返るロボット自身の声を除くため
stt_backend.py
12

## Slide 15
_transcribe_with_rest()
・録音した PCM を WAV に変換し、Gemini API へ送る
・音声はそのまま送らず base64 エンコードして JSON に載せる
・戻り値は文字起こしのテキストのみ
・失敗しても例外を投げず空文字を返す（会話を止めない）
stt_backend.py
13

## Slide 16
count_votes()
・投票（役割 → 投票先）を集計し、最多得票者を返す
・同数のときは family_config の並び順で決める
・投票が1つもなくても、必ず先頭メンバーが答える
－ 無言になることを避けるため
stt_backend.py
14

## Slide 17
afs_tts
・合成は並列、再生は1つずつ
－ これで会話の発話順が保たれる
・通信層 afs_tts.py（送受信・待ち行列の管理）
・ロジック層 tts_backend.py（合成・スピーカー制御）
src/afs_tts/afs_tts/afs_tts.py
15

## Slide 18
speak_text_callback()
・afs_speak_text サービスの受け口
・CSV 1行のリクエストを解析し、合成タスクを即座に開始する
・戻り値 success は「受け付けた」だけを意味する
－ 喋り終わりは afs_tts_finished で別途伝わる
afs_tts.py
16

## Slide 19
_queue_audio_task()
・合成タスクを先に作り、待ち行列にはタスクの handle だけを積む
・複数メンバーの合成が同時に進行できる
・再生の順番は待ち行列に積まれた順で決まる
17

## Slide 20
_playback_worker()
・待ち行列を1件ずつ処理する常駐処理
・その項目の合成完了を待ってから再生する
・出力先スピーカーが見つからなければデフォルト出力へ切り替える
・再生後に afs_tts_status / afs_tts_finished を publish する
afs_tts.py
18

## Slide 21
load_config()
・出力先の決め方を3通りのうちどれにするか決める
・chat_mode 1 toio 未使用。全員1つの出力から鳴らす
・use_hdmi_fallback 役割別スピーカーが1台も見つからない
・通常 役割ごとの Bluetooth スピーカーから鳴らす
afs_tts.py
19

## Slide 22
interrupt_tts_callback()
・stop_all スピーカーを消音し、待ち行列を空にする
－ 止めるだけでは既に送った音が鳴り続けるため消音する
・resume_all 保存しておいた元の音量に戻す
・それ以外 今再生中の1件だけを取り消す
・二重に消音しない（元の音量を 0 で上書きしないため）
afs_interrupt_tts
20

## Slide 23
generate_audio()
・Gemini API で音声を合成し、一時 WAV ファイルを返す
・最大5回まで再試行する（レート制限対策）
・PCM 24kHz・モノラル・16bit で受け取り、WAV ヘッダを付ける
・失敗しても None を返すだけで例外を投げない
tts_backend.py / GeminiTTS
21

## Slide 24
AudioSinkController
・スピーカー（出力先）の一覧取得と音量操作を担当する
・PipeWire（wpctl）を先に試し、失敗したら PulseAudio（pactl）へ
・2つは音量の尺度が違う（0.0〜1.0 と 65536＝100%）
－ set_sink_volume() が変換を吸収する
tts_backend.py
22

## Slide 25
afs_toio
・キューブの位置を配信し、話者の方へ向ける
・通信層 afs_toio.py（BLE 通信・状態更新）
・ロジック層 toio_backend.py（MAC 取得・設定読込）
・config の toio_move が 0 のときは起動しない
－ 起動＝Bluetooth 探索の開始のため
src/afs_toio/afs_toio/afs_toio.py
23

## Slide 26
_scan_connect_toio()
・BLE で設定済みキューブを探して接続する
・見つからない・接続失敗したキューブは飛ばして続行する
・接続できたキューブは軽く回転し、接続を目視確認できる
・終了後に必ず afs_toio_status（toios_ready）を publish する
24

## Slide 27
_periodic_position_publish()
・全キューブの最新位置を 0.5 秒ごとに publish する
・位置そのものは BLE 通知のたびに更新される
－ 通知は多すぎるので、配信だけ一定間隔にまとめている
afs_toio.py
25

## Slide 28
execute_script_cb()
・afs_toio_move_script（移動命令）の受け口
・ユーザ割り込み中は通常の移動命令を無視する
－ [LEADER_RESPONSE] 付きの命令だけは例外で実行される
・handle_command_sequence() で実行し、完了通知を必ず出す
－ 移動処理自体は未実装だが、完了通知は finally で必ず出る
afs_toio.py
26

## Slide 29
user_intervention_cb()
・ユーザの発話開始・終了に反応する
・開始時：進行中の移動を即キャンセルする
・handle_user_intervention() でキューブをユーザの方へ向け、
－ 赤く点灯させる（終了時は消灯）
afs_toio.py
27

## Slide 30
toio_speaker_match
・役割・キューブ・スピーカーを実験前に対応づける単独ツール
・launch all では起動しない
・run_automatic_matching() BLE 探索順に i 番目どうしを対応づける
・スピーカーが役割名を読み上げ、同時にそのキューブが回転する
－ 人は「喋ったスピーカー」を「回っているキューブ」に載せるだけでよい
・結果は config.json の toio_speaker_match に書き戻される
28

## Slide 31
afs_viewer
・評価プロットを Tkinter でリアルタイム表示するだけ
・Tkinter と ROS2 は両方「自分がメインループを持つ」作り
－ そのままでは同居できない
src/afs_viewer/afs_viewer/afs_viewer.py
29

## Slide 32
listener_callback() / spin()
・Tkinter の mainloop を主にし、ROS2 はそこに間借りする
・100ms ごとに rclpy.spin_once(timeout_sec=0) を呼ぶ
－ 溜まった分だけ処理して即座に戻るので画面が固まらない
・受信は listener_callback()。直接 GUI を触ると落ちる
－ master.after(0, ...) で GUI スレッドに実行させる
afs_viewer.py
30

## Slide 33
toggle_blink()
・現在位置の印あり／印なしの2枚を1秒ごとに入れ替える
－ 印だけが点滅して見える
・2枚は afs_therapist が描いて保存する
・読み込み失敗は無視し、次の点滅で再試行する
－ 書き込み中の不完全なファイルを掴むことがあるため
plot_viewer_gui.py
31

## Slide 34
afs_evaluator_app
・実験後、人が LLM の評価を採点し直して並べて検証する
・ROS2 に依存しない単独の Flask アプリ（port 5001）
・分析文や目標値は隠し、会話だけを見せる
－ システム側の判断が見えると採点が引きずられるため
src/afs_evaluator_app/afs_evaluator_app/app.py
32

## Slide 35
get_archive()
・1つの archive フォルダを読み、まとめて返す
・会話履歴 parse_conversation_history() で分析文などを除去
・評価 CSV parse_evaluation_csv() で JSON 列を展開
・62項目の文言・下位尺度も一緒に返す
app.py
33

## Slide 36
save_csv()
・研究者の採点を CSV に保存する
・1セッション1ファイル。LLM の点と人の点を並べて書く
・62項目すべてを常に書く（未回答も含む）
－ ファイルの形をそろえ、そのまま分析に使えるようにする
app.py
34

## Slide 37
afs_interfaces
・独自サービス定義 TTSService
・text（会話履歴と同じ CSV 1行）→ success（受付のみ）
－ 喋り終わりは afs_tts_finished で別途伝わる
35

## Slide 38
config / database
・afs_config config.json。全ノード共通のほぼ唯一の設定入口
－ 家族構成・言語・VAD・LLM・toio↔スピーカー対応など
・afs_database 実行中の出力先（会話履歴・評価 CSV・プロット）
－ セッションごとに archive/<日時>/ へ退避される
36

## Slide 39
トピック相関
・stt ↔ 家族ノード afs_user_intervention／afs_responder_vote
・家族ノード ↔ tts afs_speak_text（サービス）／afs_tts_finished
・家族ノード ↔ toio afs_toio_move_script／afs_toio_position
・therapist → viewer afs_faces_plot_updated
37

## Slide 40
まとめ
・bringup 起動順を決める
・stt 聞いて答え手を決める
・tts 順番どおり喋る
・toio 話者の方を向く
・viewer 評価を映す
・evaluator_app 人が検証する
38